Łęczna: 22.11.2017r.

Szkoła Podstawowa Nr 4

ul. Jaśminowa 6

21-010 Łęczna

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łęcznej zaprasza do złożenia oferty cenowej

na wyposażenie w pomoce dydaktyczne  w ramach programu

„ Aktywna tablica”

I.	Wykaz sprzętu:

1.	Interaktywny Monitor Dotykowy

Specyfikacja monitora

Panel LED	Min. 65”

Kontrast	Min. 1100:1

Jasność	500cd/m2

Proporcje obrazu	16:9

Rozdzielczość	4K 3840x2160

Ekran	szyba hartowana

Kąt widzenia	Min. 160°

Żywotność panelu	Min. 50 000 h

Czas reakcji	Min. 8ms

Głośniki	2x15W

Plug&Play	Tak

Technologia dotyku	IR

Wejścia	HDMI 2.0; HDMI 1.0; VGA; YPBPR; AV; USB 3.0; RJ45; Czytnik kart;

Wyjścia	AV-Out; wyjście słuchawkowe;

Gwarancja	min. 24m-ce

Specyfikacja modułu dotyku

Obiekty odczytu	Palec, wskaźnik lub inny nieprzezroczysty obiekt

Punkty dotyku	Min. 32 punkty dotyku

Dokładność pozycjonowania	< 2 mm

Ciągły czas reakcji	< 8 ms

Połączenie	USB 2.0, USB 1.1 & USB 3.0

System OS	Windows, Linux, Android, Mac

Wbudowany Android:

Android 5.0

6 punktów dotyku;

1.5 GHz;

2Gb RAM;

WiFi;

8 GB pamięci podręcznej;

Wsparcie dla przeglądarek HTML 5;

Wsparcie lokalne i online dla wysokich rozdzielczości video FullHD i 4K;

Wsparcie lokalne i online dla odtwarzania muzyki.

Wbudowany komputer OPS i3-3120M

CPU	Procesor 3 generacji min.  2.4GHz

Chipset	Intel

Karta VGA	zintegrowana

Pamięć	4Gb DDR3

Dysk twardy	500Gb

Wejścia/wyjścia:	HDMI, USB 2.0; USB 3.0; Ethernet; Audio In/Out; WiFi

Ponadto powinny być dołączone akcesoria:

Uchwyt montażowy ścienny 65"

Pilot z bateriami

Pisaki (2 szt)

Magnetyczny uchwyt na pisaki

Przewód audio

Przewód HDMI

Przewód USB

Przewód VGA

Przewód zasilający

Otwory montażowe do instalacji kamery

Skrócona instrukcja obsługi

2.	Projektor multimedialny o następujących parametrach:

Rozdzielczość rzeczywista: minimum 1920 x 1080 (HD1080) pikseli

Ilość pikseli: 2,073,600 pikseli

Zoom Optyczny (manualny)

Żywotność lampy w trybie normalnym: minimum 2500 godz.

Jasność w trybie normalnym: minimum 4500 ANSI lumenów

Kontrast w trybie normalnym: minimum 15000:1

Moc głośnika minimum 5 Wat

Złącza (wejścia): HDMI, 1 x HDMI, D-sub 15-pin, Composite, RCA (audio), RJ45, USB

W zestawie z projektorem: Pilot, baterie do pilota, Kabel D-Sub 15-pin, Kabel zasilający,instrukcja obsługi

Cechy dodatkowe: Technologia DLP/BrilliantColor, Projektor 3D Ready, , Sterowanie i zarządzanie przez sieć, Gwarancja minimum 2 lata

3.	Zestaw głośników  o parametrach:

- Zestaw składający się z 2 oddzielnych kolumn głośnikowych

- Moc min. 2 x 15 W RMS

- Wbudowany moduł Bluetooth

- Wejście audio

II.	Termin realizacji zamówienia:  do  8 grudnia 2017r.

III.	Kryterium oceny ofert : najniższa cena – 100%,

IV.	Warunki płatności: należność zostanie uiszczona przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto w terminie 30  dni od daty wystawienia faktury.

W cenie sprzętu dostawa, montaż i szkolenie nauczycieli.

V.	Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

kierownik gospodarczy:  Halina Brzoskowska tel. 81 4627 003

VI.	Miejsce i termin złożenia oferty:

Termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada 2017 roku do godz. 11.00 – liczy się data wpływu do zamawiającego.

Ofertę należy złożyć osobiście,  dostarczyć przesyłką pocztową  lub mailową  na adres: zs2leczna@wp.pl.

Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 4

ul. Jaśminowa 6

21-010  Łęczna

Przy przesyłce pocztowej, o terminie decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki                   do Sekretariatu  Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęcznej.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII.	O wyborze oferty Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej www.zs2leczna.pl

Do niniejszej procedury nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,

VIII.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego.

IX.	Obowiązkowe informacje w treści oferty :

1).	nazwa i adres wykonawcy,

2).	cena netto i brutto za wykonanie zamówienia,

3).	potwierdzenie terminu realizacji zamówienia,

4).	wyrażenie zgody na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym,

Halina Brzoskowska						Sławomir Winiarski

………………………………………					…………………………….

(podpis pracownika sporządzającego zapytanie)				       (podpis Dyrektora szkoły)

…………………………………………………..

(miejscowość , data)

.....................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………. oferujemy wykonanie zamówienia

polegającego na ………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………………

- za cenę netto: …………………zł,

- za cenę brutto: …………………zł,

- w terminie: …………………………………………….

- udzielając co najmniej  …… letniej gwarancji jakości,

- na warunkach płatności określonych w zapytaniu ofertowym Zamawiającego